# Обеспечение доступа в здание инвалидов и лиц с ОВЗ
ГБПОУ РМ  «Краснослободский промышленный техникум»,  адрес 431261, Республика Мордовия, г.Краснослободск, микрорайон-1, д.39

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  |  | отсутствуют поручни дополнительные разделительные | все | установить поручни дополнительные разделительные | текущий ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  |  |  |  |  | текущий ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | 1. Отсутствие дренажных и водосборных решеток. | все | 1. Установка дренажных и водосборных решеток: устанавливаются в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола; ширина просветов их ячеек не более 1,015 м (предпочтительно ромбовидные или квадратные) | Текущий ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | отсутствуют контрольные устройства на входе, приборы и устройства (горизонтальные поручни, ручки, рычаги и др.) | все | установить раздвижные двери, контрольные устройства на входе, приборы и устройства (горизонтальные поручни, ручки, рычаги и др.) | текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  | покрытие пола твердое допускающее скольжение при намокании | все | заменить покрытие пола на твердое, не допускающее скольжения при намокании | текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудования, изделия, приборы, используемые инвалидами или контактируемые с ними, выключатели и розетки на высоте 0,8 м. от уровня пола |  |  |  |

# Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Вход (входы) в здание | ДУ |  |  | установление раздвижных дверей, поручней, дополнительных разделительных, замена покрытия пола на твердое, не допускающее скольжения при намокании, установка раздвижные двери, контрольных устройств на входе, приборов и устройства (горизонтальных поручней, ручек, рычагов и др.) |