МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ГБПОУ РМ «Краснослободский промышленный техникум»

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Контрольная работа

для студентов-заочников по специальности

01.02.14  Электронные приборы и устройства,

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1

Задача 1.1. Определите заряд, энергию электрического поля каждого конденсатора, эквивалентную емкость цепи, энергию, потребляемую цепью. Данные для решения задачи указаны в табл. 1.1. В общем виде, в логической последовательности покажите, как изменится энергия электрического поля всей цепи при изменении емкости, указанной в .табл. 1.1.

1.1. Данные к задаче 1.1.

| Номер вари-анта | Номер рисунка,схемы |  |  | Задаваемые величины |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U, кВ | C1, мкФ | С2, мкФ | С3, мкФ | С4, мкФ | C5, мкФ | С6 мкФ |
|  | . |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 00 | 1.1.1 | 1 | 10+ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 01 | 1.1.2 | 10 | 20 | 30+ | 40 | 50 | 60 | 10 |
| 02 | 1.1.3 | 9 | 30 | 40 | 50+ | 60 | 10 | 20 |
| 03 | 1.1.4 | 8 | 40 | 50 | 60 | 40+ | 20 | 30 |
| 04 | 1.1.5 | 7 | 50 | 60 | 10 | 20 | 30+ | 40 |
| 05 | 1.1.1 | 2 | 60 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50+ |
| 06 | 1.1.2 | 9 | 10+ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 07 | 1.1.3 | 8 | 20 | 30+ | 40 | 50 | 60 | 10 |
| 08 | 1.1.4 | 7 | 30 | 40 | 50+ | 60 | 10 | 20 |
| 09 | 1.1.5 | 6 | 40 | 50 | 60 | 10+ | 20 | 30 |
| 10 | 1.1.1 | 3 | 50 | 60 | 10 | 20 | 30+ | 40 |
| 11 | 1.1.2 | 8 | 60 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50+ |
| 12 | 1.1.3 | 7 | 10- | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 13 | 1.1.4 | 6 | 20 | 30- | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 14 | 1.1.5 | 5 | 30 | 40 | 50- | 60 | 10 | 20 |
| 15 | 1.1.1 | 4 | 40 | 50 | 60 | 10- | 20 | 30 |
| 16 | 1.1.2 | 7 | 50 | 60 | 10 | 20 | 30- | 40 |
| 17 | 1.1.3 | 6 | 60 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50- |
| 18 | 1.1.4 | 5 | 10- | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 19 | 1.1.5 | 4 | 20 | 30- | 40 | 50 | 60 | 10 |
| 20 | 1.1.1 | 5 | 30 | 40 | 50- | 60 | 10 | 20 |
| 21 | 1.1.2 | 6 | 40 | 50 | 60 | 10- | 20 | 30 |
| 22 | 1.1.3 | 5 | 50 | 60 | 10 | 20 | 30- | 40 |
| 23 | 1.1.4 | 4 | 60 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50- |
| 24 | 1.1.5 | 3 | 101 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 25 | 1.1.1 | 6 | 20 | 301 | 40 | 50 | 60 | 10 |

Примечание. В таблице к задаче 1.1 условное обозначение «+» означает, что данная емкость увеличивается, а «-» означает, что данная емкость уменьшается.

Рис. 1.1.1

Задача

1.2. Дня электрической цепи, изображенной на рис. 1.2, начертите схему в удобном для расчета виде.

41-

1. Определите: а) эквивалентное сопротивление цепи; б) токи в каждом сопротивлении и всей цепи; в) падение напряжения на каждом сопротивлении; г) мощность всей цепи; д) энергию, потребляемую за 10 часов.

2. В общем виде в логической последовательности покажите, как изменится ток при изменении указанного в таблице сопротивления. Данные для решения задачи указаны в табл. 1.2.

b	с

Данные к задаче 1.2

| Номер вари-анта | Точки приложенного напряжения | Задаваемые величины |
| --- | --- | --- |
|  |  | U,В | r1, Ом | r2, Ом | r3, Ом | r4, Ом | r5,Ом | rб. Ом | r7,Ом | r8,Ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 00 | а-е | 12 | 4+ | 3 | 2 | 6 | 6 | . 2 | 5 | 2 |
| 01 | b-e | 10 | - | 2+ | 3 | 6 | 4 | 6 | - | 5 |
| 02 | d-f | 36 | - | 4 | 3+ | 2 | 5 | 4 | - | 2 |
| 03 | c-d | 150 | - | 2 | 3 | 4+ | 5 | 6 | - | 8 |
| 04 | k-f | 48 | - | 3 | 4 | 5 | 6+ | 7 | - | 1 |
| 05 | Ь-k | 120 | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 8+ | - | 2 |
| 06 | c-k | 15 | - | 5 | 6 | 7 | 8Т | 1 | - | 3 |
| 07 | a-k | 24 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | - | 4+ |
| 08 | e-b | 110 | - | 7- | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 09 | f-d | 200 | - | 8- | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 6 |
| 10 | b-c | 12 | - | 10 | 41 | 4 | 12 | 4 | - | 4 |
| 11 | d-f | 10 | - | 4 | 4 | 10- | 4 | 12 | - | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | c-d | 36 | - | 12 | 4 | 44 | 10- | 4 | - | 4 |
| 13 | k-f | 150 | - | 4 | 4 | 12 | 4 | 10- | - | 6 |
| 14 | b-k | 48 | - | 10 | 2 | 6 | 2 | 51 | - | 3 |
| 15 | c-k | 120 | - | 15+ | 7 | 4 | 8 | 2 | - | 4 |
| 16 | a-k | 15 | 4 | 2 | 10+ | 4 | 3 | 1 | - | 1 |
| 17 | e-b | 24 | - | 2 | 5 | 5+ | 4 | 2 | - | 2 |
| 18 | f-d | 110 | - | 12 | 6 | 6 | 3+ | 4 | - | 3 |
| 19 | a-e | 200 | 6 | 15 | 7 | 7 | 6 | 8+ | 4 | 1 |
| 20 | b-c | 36 |  | 121 | 12 | 12 | 24 | 36 | - | 12+ |
| 21 | d-f | 48 | - | 6- | 61 | 6 | 12 | 18 | - | 6 |
| 22 | c-d | 60 | - | 3 | 3- | 3 | 6 | 8 | - | 4 |
| 23 | k-f | 90 | - | 24 | 24 | 24- | 48 | 72 | - | 8 |
| 24 | b-k | 120 | - | 12 | 18 | 9 | 24- | 36 | - | 6 |
| 25 | c-k | 150 | - | 16 | 16 | 16 | 32 | 32- | - | 18 |

Задача 1.3. Для электрической схемы, изображенной на рис. 1.3, по

указанным в таблице параметрам выполните следующее задание:

- Изобразите схему для своего варианта в удобном для расчета виде.

- Составьте на основании закона Кирхгофа систему необходимых уравнений для расчетов токов во всех ветвях схемы и определите их.

- Определите токи в ветвях, пользуясь любым другим методом расчета.

- Постройте потенциальную диаграмму для любого контура.

- Определите мощности источников, приемников электрической энергии и мощности потерь внутри источников.

- Составьте баланс мощностей.

- В общем виде в логической последовательности покажите, как изменится потеря мощности внутри источника при изменении указанного сопротивления.

1.3. Данные к задаче 1.3

| Номер вари-анта |  |  | Заданные величины |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Е1, | Е2, | Е3, | Е4, | Е5, | Е6, | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|  | В | В | В | В | В | В | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 00 | 90 | 60 | - | - | - | - | 0,1 | 0,2 | - | - | - | - | 9,9 | 9,8+ |  | — |  | _ | 10 |
| 01 | - | 70 | 50 | - | - | - | - | 03 | 0,2 | - | - | - | - | 9,7 | 9.8+ | — | — | _ | 10 |
| 02 | - | - | 60 | 03 | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | — | 9.6+ | 9,6 | _ | _ | 10 |
| 03 | 60 | - | 90 | - | - | - | 0,1 | - | 0,3 | - | - | - | 9,9 | _ | 9,7+ | — | _ |  | 10 |
| 04 | 70 | - | - | 80 | - | - | 0,4 | — | - | 0,5 | — | — | 9,6 | _ | _ | 9,5- |  | _ | 10 |
| 05 | - | 90 | - | 60 | - | - | - | 0,3 | - | 0,3 | - | — | — | 9.7+ | _ | 9,7 | _ | _ | 10 |
| 06 | 80 | - | - | - | 130 | - | 0,2 | - | - | - | 0,1 | - | 9,8+ | _ | — |  | 9,9 |  | 10 |
| 07 | - | 90 | - | - | 60 | - |  | 0,1 | - | - | 0,2 | - | — | 9.9+ | _ | — | 9,8 |  | 10 |
| 08 | - | - | 120 | - | 90 | - | - | - | 0,1 | - | 0,3 | - | - | — | 9,9+ | — | 9,7 | _ | 10 |
| 09 | - | - | - | 110 | 100 | - | - | - | - | 0,1 | 0,4 | — | — | . — | _ | 9.9 J | 9,6 | _ | 10 |
| 10 | 100 | - | - | - | - | 50 | 0,1 | - | - | - |  | 0.2 | 9,9 | — | — | _ | _ | 9.8+ | 10 |
| 11 | 110 | - | - | - | - | 60 | 0,2 | - | - | - | - | 0,1 | 9,8 | — | — | - | — | 9,9- | 10 |
| 12 | - | 120 | - | - | - | 70 | - | 0,3 | - | - | - | 0,3 | - | 9,7- | - | — | _ | 9,7 | 10 |
| 13 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | 9,8 | — | — |  | 9,8- | 10 |
| 14 | - | - | - | 40 | - | 50 | - | - | - | 0,4 | - | 0,3 | - | - | - | 9,6- | — | 9.7 | 10 |
| 15 | - | - | - | - | 70 | 20 | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | - | _ | _ | — | 9,5- | 9,5 | 10 |
| 16 | 100 | - | - | 50 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | — | 9,9+ |  | _ | 9,9 |  |  | 10 |
| 17 | 120 | - | - | - | 100 | - | 0,2 | - | - | - | 0.2 | - | 9,8 | — | _ | — | 9.8+ |  | 10 |
| 18 | - | 100 | - | - | - | 50 | - | 0,3 | - | - | - | 0,3 | - | 9,7 | - | - | - | 9,7+ | 10 |
| 19 | - | - | 120 | - | 60 | - | - | - | 0,5 | - | 0,4 | - | - | - | 9,5 | _ | 9,6+ | _ | 10 |
| 20 | 20 | - | - | 120 |  | - | 0,3 | - | - | 0,4 | - | - | 9,7 | — | _ | 9.6+ | _ | _ | 10 |
| 21 | - | 40 | - | - | 100 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 9,8- | - | - | 9,8 | - | 10 |
| 22 | - | - | 70 | - | - | 90 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 9,9- | - | - | 9.9 | 10 |
| 23 | 80 | - | - | 50 | - | - | 0,5 | - | - | 0,3 | - | - | 9,5 | - | - | 9,7- | - | - | 10 |
| 24 | - | 70 | - | - | 40 | - | - | 0,3 | - | - | 0.1 | - | - | 9,7 | - | - | 9,9- | - | 10 |
| 25 | - | - | 60 | - | - | 30 | - | - | 0,2 | - | - | 0,4 | - | - | 9.8 | - | - | 9,6- | 10 |