Министерство образования Республики Мордовия.

ГБПОУ РМ «Краснослободский промышленный техникум»

Электронные приборы и устройства

(Заочное отделение)

Контрольная работа

Дисциплина     ОП.14 Особенности производства

электронной техники

2016г.

Контрольная работа  по дисциплине: «Особенности производства  электронной техники»

ВАРИАНТ 1

Задание 1

Расчет добавочного сопротивления

Понятия и формулы

Если потребитель нужно включить на более высокое напряжение, чем то, на которое он рассчитан, последовательно с ним включают добавочное сопротивление rд  На добавочном сопротивлении создается падение напряжения Uд, которое снижает напряжение на потребителе до требуемой величины Uп.

Напряжение источника равно сумме напряжений на потребителе и добавочном сопротивлении: U=Uп+Uд; U=Uп+I∙rд.

Из этого равенства можно определить необходимое добавочное сопротивление: I∙rд=U-Uп, rд=(U-Uп)/I.

Снижение напряжения с помощью добавочного сопротивления неэкономично, так как в сопротивлении электрическая энергия переходит в тепло.

1. Дуговая лампа (рис. 1) потребляет ток I=4 А при напряжении на дуге Uл=45 В. Какое сопротивление необходимо включить последовательно с лампой, если напряжение питающей сети постоянного тока U=110 В?

Рис. 1.

На рис. 1 приведены схема включения графитовых электродов и добавочного сопротивления, а также упрощенная схема с обозначением сопротивления и дуговой лампы.

2. Светодиод с номинальным током 30 мА и напряжением питания 3В необходимо включить на напряжение 40 В. Определить сопротивление и мощность гасящего резистора. Начертить схему.

Расчет шунта

Понятия и формулы

Шунтом называется сопротивление, которое присоединяется параллельно зажимам амперметра (параллельно внутреннему сопротивлению прибора), чтобы увеличить диапазон измерений. Измеряемый ток I разделяется между шунтом (rш, Iш) и амперметром (rа, Iа) обратно пропорционально их сопротивлениям.

Сопротивление шунта rш=rа∙Iа/(I-Iа ).

Для увеличения диапазона измерений в n раз шунт должен иметь сопротивление rш=(n-1)/rа

Задачи

3. Магнитоэлектрический миллиамперметр имеет диапазон измерений без шунта 10 мА и внутреннее сопротивление 100 Ом. Какое сопротивление должен иметь шунт, если прибор должен измерять ток до 1 А (рис. 2)?

Рис. 2.

Задание №2

1.    Определить общее сопротивление соединений резисторов

2. Определить общее сопротивление  последовательного соединения резисторов

Таблица вариантов заданию 2

| Варианты | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 15 | 15 | 30 | К24 | 2К4 | 24Е |  |
| 2 | 30 | 30 | 30 | 60 | М24 | 2М4 | 24К |  |
| 3 | 45 | 45 | 45 | 90 | К47 | 4К7 | 47К |  |

| Задание 3 Тест «РЕЗИСТОРЫ» Особенности производства |
| --- |
| ВОПРОС | № ответа | ОТВЕТ |
| 1.Какова мощность изображоного здесь резистора. | 1 2 3 4 | .0,25Вт .0,5Вт .2Вт 0,125Вт |
| 2.Условные обозначения реостата. | 1 2 3 4 |  |
| 3.Чему равна общее сопротивление указанного соединения резисторов. R1=R2=R3=15 Ом | 1 2 3 4 | 225 Ом 35 Ом 40 Ом 45 Ом |
| 4. Условные обозначения потенциометра. | 1 2 3 4 |  |
| 5. Какой из указанных резисторов проволочный? | 1. 2. 3. 4. | С 2-22-1 С 5-13-2 СП 5-23-1а МЛТ-2 |
| 6.По участку цепи, содержащем резис- тор R сопротивлением 200 Ом, течет ток I=0,1 А. Какова должна быть его мощность? | 1. 2. 3. 4. | 1 B.m. 0,25 B.m. 2 B.m. 20 B.m. |
| 7. Чему равно общее сопротивление указанного соединения? | 1 2 3 4 | 5к 45к 15к 3к |
| 8. Какой из указанных резисторов имеет большее сопротивление? | 1. 2. 3. 4. | 47 к М 47 470 4М7 |
| 9. Что является токопроводящим элементом у резистора МЛТ? | 1. 2. 3. 4. | Слой углерода. Композиционная пленка. Проволока. Металлическая пленка. |
| 10. Какое отклонение сопротивления у резистора, если на корпусе после номинального сопротивления стоит буква И? | 1. 2. 3. 4. | ( 5% ( 15% ( 10% ( 20% |

| Задание 4 для контрольной работы №1 Особенности производства |
| --- |
| № | Вопрос | Код ответа | Варианты ответов |
| 1 | Расшифровать марку припоя ПСр2. | 1 2 3 | Припой оловянно-свинцовый Припой серебрянный,2% серебра Припой оловянно- свинцовый с добавкой 2% серебра. |
| 2 | Опеределение жесткого монтажного провода. | 1 2 3 | Жила состоит из 7 проводников. Жила состоит из одного проводника. Жила состоит из нескольких проводников. |
| 3 | Чему равен коэффициент трансформации повышаю-щеготрансформатора? | 1 2 3 | к(1 к=1 к(1 |
| 4 | Какие допуски имеют резисторы широкого применения? | 1 2 3 | ( 5%, ( 10%, ( 20% ( 1%, ( 2%, ( 5% ( 5%, ( 10%, ( 15% |
| 5 | Расшифровать маркировку резистора М15 И. | 1 2 3 | 0,15 кОм ( 10% 150 кОм ( 5% 15 МОм ( 5% |
| 6 | Расшифровать маркировку резистора 5 К lC. | 1 2 3 | 51 кОм ( 10% 5,1 кОм ( 10% 510 Ом ( 5% |
| 7 | Расшифровать маркировку конденсатора Н 22 В | 1 2 3 | 220 пФ ( 20% 0,22пФ ( 10% 22нФ(20% |
| 8 | Расшифровать маркировку Конденсатора 9 П I С | 1 2 3 | 91пФ (20% 9,1пФ (10% 9,1пФ (110% |
| 9 | Как выбрать рабочие напряжение конденсатора? | 1 2 3 | Меньше напряжения пробоя. Больше напряжения пробоя. В 3 раза меньше напряжения пробоя. |
| 10 | В каких единицах измеряется мощность? | 1 2 3 | В Вт А |
| 11 | Время пайки радиодеталей. | 1 2 3 | 2 сек. 3 сек. Не более 3сек.. |
| 12 | Какой полупроводник прибор изображен на рисунке? | 1 2 3 | Полупроводниковый диод. Стабилитрон. Туннельный диод. |
| 13 | Принцип действия терморезистора. | 1 2 3 | Сопротивление зависит от температуры окружающей среды. Сопротивление зависит от окружающей среды. Сопротивление зависит отважности воздуха. |
| 14 | Расшифровать марку резистора СП 3 | 1 2 3 | Резистор переменного сопротивления композиционный плёночный. Резистор переменого объема. Резистор переменный композиционный объемный. |
| 15 | Расшифровать марку конденсатора К10-7. | 1 2 3 | Конденсатор керамический Конденсатор постоянный пленочный. Конденсатор постоянный керамический. |
| 16 | От чего зависит цвет корпуса керамического конденсатора? | 1 2 3 | От температуры окружающей среды. От коэффициента емкости. От марки керамики. |
| 17 | Каким проводом наматывается катушка индуктивности? | 1 2 3 | Медным. Обмоточным. Монтажным. |
| 18 | Какая деталь изображена на рисунке? | 1 2 3 | Микросхема. Диодная сборка. Оптрон. |
| 19 | Из каких материалов изготавливают печатные проводники? | 1 2 3 | Медь. Серебро. Алюминий. |
| 20 | Какую мощность имеет резистор. | 1 2 3 | 1Вт 0,5Вт 0,25Вт |

Контрольная работа №1    Особенности производства  электронной техники

ВАРИАНТ 2

Задание 1

Расчет добавочного сопротивления

Понятия и формулы

Если потребитель нужно включить на более высокое напряжение, чем то, на которое он рассчитан, последовательно с ним включают добавочное сопротивление rд  На добавочном сопротивлении создается падение напряжения Uд, которое снижает напряжение на потребителе до требуемой величины Uп.

Напряжение источника равно сумме напряжений на потребителе и добавочном сопротивлении: U=Uп+Uд; U=Uп+I∙rд.

Из этого равенства можно определить необходимое добавочное сопротивление: I∙rд=U-Uп, rд=(U-Uп)/I.

Снижение напряжения с помощью добавочного сопротивления неэкономично, так как в сопротивлении электрическая энергия переходит в тепло.

Задачи

1. Ртутная лампа с рабочим напряжением 140 В и током 2 А подключена к сети напряжением 220 В через добавочное сопротивление, величину которого надо подсчитать (рис. 1).

Рис. 1.

2. Светодиод с номинальным током 20 мА и напряжением 3В необходимо включить на напряжение 30 В. Определить сопротивление и мощность гасящего резистора. Начертить схему.

Расчет шунта

Понятия и формулы

Шунтом называется сопротивление, которое присоединяется параллельно зажимам амперметра (параллельно внутреннему сопротивлению прибора), чтобы увеличить диапазон измерений. Измеряемый ток I разделяется между шунтом (rш, Iш) и амперметром (rа, Iа) обратно пропорционально их сопротивлениям.

Сопротивление шунта rш=rа∙Iа/(I-Iа ).

Для увеличения диапазона измерений в n раз шунт должен иметь сопротивление rш=(n-1)/rа

Задачи

3. Электромагнитный амперметр имеет внутреннее сопротивление rа=10 Ом, а диапазон измерений до 1 А. Рассчитайте сопротивление rш шунта так, чтобы амперметр мог измерять ток до 20 А (рис. 2).

Рис. 2.

.

Задание №2

1.    Определить общее сопротивление соединений резисторов

2. Определить общее сопротивление  последовательного соединения резисторов

Таблица вариантов к заданию 2

| Варианты | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 15 | 15 | 30 | К24 | 2К4 | 24Е |  |
| 2 | 30 | 30 | 30 | 60 | М24 | 2М4 | 24К |  |
| 3 | 45 | 45 | 45 | 90 | К47 | 4К7 | 47К |  |

| Задание 3 Тест «РЕЗИСТОРЫ» Особенности производства Вариант 2 |
| --- |
| ВОПРОС | № ответа | ОТВЕТ |
| 1. Условные обозначения потенциометра. | 1 2 3 4 |  |
| 2.Условные обозначения реостата. | 1 2 3 4 |  |
| 3.Какова мощность изображоного здесь резистора. | 1 2 3 4 | .0,25Вт .0,5Вт .2Вт 0,125Вт |
| 4.Чему равна общее сопротивление указанного соединения резисторов. R1=R2=R3=15 Ом | 1 2 3 4 | 225 Ом 35 Ом 40 Ом 45 Ом |
| 5. Чему равно общее сопротивление указанного соединения? | 1 2 3 4 | 5к 45к 15к 3к |
| 6.По участку цепи, содержащем резис- тор R сопротивлением 200 Ом, течет ток I=0,1 А. Какова должна быть его мощность? | 1. 2. 3. 4. | 1 B.m. 0,25 B.m. 2 B.m. 20 B.m. |
| 7. Какой из указанных резисторов проволочный? | 1. 2. 3. 4. | С 2-22-1 С 5-13-2 СП 5-23-1а МЛТ-2 |
| 8. Какой из указанных резисторов имеет большее сопротивление? | 1. 2. 3. 4. | 47 к М 47 470 4М7 |
| 9. Какое отклонение сопротивления у резистора, если на корпусе после номинального сопротивления стоит буква И? | 1. 2. 3. 4. | ( 5% ( 15% ( 10% ( 20% |
| 10. Что является токопроводящим элементом у резистора МЛТ? | 1. 2. 3. 4. | Слой углерода. Композиционная пленка. Проволока. Металлическая пленка. |

| Задание 4 для контрольной работы №1 Особенности производства |
| --- |
| ВОПРОС | Код ответа | ОТВЕТ |
| 1.Расшифровать марку припоя ПОС-40. | 2011 2012 2013 | Припой оловянно(свинцовый 40( олова, 60( свинца. Припой оловянно(свинцовый , 40% свинца, 60% олова Припой оловянно-серебряный , 40% серебра , 60% олова. |
| 2.Назначение флюса. | 2021 2022 2023 | Для очистки поверхностей деталей от загрязнений. Для снятия оксидной пленки с поверхности деталей. Для снятия оксидной пленки и предотвращения ее образования в процессе пайки. |
| 3.Опредиление гибкого монажного провода. | 2031 2032 2033 | Жила состоит из нескольких проводников. Жила состоит из одного проводника. Жила сделана из мягкого металла. |
| 4.Какие допуски имеют точные резисторы? | 2041 2042 2043 | ±0.5 % ±1% ±2% ±1% ±2% ±% ±2% ±5% |
| 5.Расшифровать маркировку резистора 9Е1С. | 2051 2052 2053 | 9,1 Ом ±10% 91 Ом ±10% 9,1 Ом ±5% |
| 6.Расшгифровать маркировку конденсатора М15В. | 2061 2062 2063 | 0.15мкФ ± 20% 15мкФ ±20% 150Нф ±10% |
| 7.Рахсшифровать маркировку диода КУ202Б. | 2071 2072 2073 | Кремниевый управляемый вентиль Кремниевый тринистор широкого применения Кремниевый тринистор специального назначения |
| 8.Расшифровать маркировку транзистора КП103Н. | 2081 2082 2083 | Кремниевый полупроводниковый транзистор широкого применения Кремниевый полевой транзистор специального назначения Кремниевый полевой транзистор широкого применения |
| 9.Расшифровать маркировку микросхемы К30 1НР5. | 2091 2092 | Микросхема пленочная широкого применения - набор резисторов Микросхема кремниевая широкого применения набор резисторов |
| 10.Какая деталь изображена на рисунке? | 2101 2102 2103 | Переключатель перекидной двухполюсный Переключатель перекидной однополюсный Переключатель перекидной сдвоенный |

| 11.Какую мощность имеют резисторы? | 2111 2112 2113 | 10Вт, 0,1Вт 5Вт, 1Вт 5Вт, 0,5Вт |
| --- | --- | --- |
| 12.Расшифровать марку резистора ПЭВ. | 2121 2122 2123 | Пленочный эмалированный влагостойкий Проволочный эмалированный водонепроницаемый Проволочный эмалированный влагостойкий |
| 13 ИЗ каких материалов изготавливают печатные проводники? | 2131 2132 2133 | Алюминий Медь Серебро |
| 14 В каких единицах измеряется емкость конденсатора? | 2141 2142 2143 | Ф, кФ, МФ МкФ, нФ, пФ МФ, МФ |
| 15 Принцип действия варистора. | 2151 2152 2153 | Сопротивление зависит от приложенного напряжения Сопротивление зависит от протекающего тока Сопротивление зависит от мощности |
| 16 Чему равен коэффициент интеграции микросхемы? | 2161 2162 2163 | К=lnN К=lgN К=N10 |
| 17 Какая деталь изображена на рисунке? | 2171 2172 2173 | Логическая микросхема 2И Логическая микросхема 2ИЛИ Логическая микросхема 3И |
| 18 Расшифровать марку печатной платы печатной платы ГФ(2. | 2181 2182 2183 | Гетинакс фольгированный медью Гибкая плата, покрытая фольгой с 2 сторон Гетинакс, фольгированный медью с 2 сторон |
| 19 Как защититься от статистического электричества? | 2191 2192 2193 | Заземлиться Заземлить оборудование Надеть резиновые перчатки |
| 20 Что такое ЭВМ? | 2201 2202 2203 | Энергетическая вычислительная машина Электронно-вычислительная машина Экспериментальная вычислительная математика |

Контрольная работа №1    Особенности производства  электронной техники

ВАРИАНТ 3

Задание 1

Расчет добавочного сопротивления

Понятия и формулы

Если потребитель нужно включить на более высокое напряжение, чем то, на которое он рассчитан, последовательно с ним включают добавочное сопротивление rд  На добавочном сопротивлении создается падение напряжения Uд, которое снижает напряжение на потребителе до требуемой величины Uп.

Напряжение источника равно сумме напряжений на потребителе и добавочном сопротивлении: U=Uп+Uд; U=Uп+I∙rд.

Из этого равенства можно определить необходимое добавочное сопротивление: I∙rд=U-Uп, rд=(U-Uп)/I.

Снижение напряжения с помощью добавочного сопротивления неэкономично, так как в сопротивлении электрическая энергия переходит в тепло.

1. Газоразрядная лампа мощностью 40 Вт с рабочим напряжением 105 В и током 0,4 А подключена к сети напряжением 220 В. Подсчитайте величину добавочного сопротивления rд (рис. 1).

Добавочное сопротивление должно снижать напряжение сети U до рабочего напряжения лампочки Uл.

Рис. 1.

2. Светодиод с номинальным током 50 мА и напряжением 2В необходимо включить на напряжение 36 В. Определить сопротивление и мощность гасящего резистора. Начертить схему.

Расчет шунта

Понятия и формулы

Шунтом называется сопротивление, которое присоединяется параллельно зажимам амперметра (параллельно внутреннему сопротивлению прибора), чтобы увеличить диапазон измерений. Измеряемый ток I разделяется между шунтом (rш, Iш) и амперметром (rа, Iа) обратно пропорционально их сопротивлениям.

Сопротивление шунта rш=rа∙Iа/(I-Iа ).

Для увеличения диапазона измерений в n раз шунт должен иметь сопротивление rш=(n-1)/rа

Задачи

3. Амперметр (рис. 2) имеет внутреннее сопротивление rа=9,9 Ом, а сопротивление его шунта 0,1 Ом. В каком отношении разделится измеряемый ток 300 А в приборе и шунте?

Рис. 2

Задание №2

1.    Определить общее сопротивление соединений резисторов

2. Определить общее сопротивление  последовательного соединения резисторов

Таблица вариантов заданию 2

| Варианты | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 15 | 15 | 30 | К24 | 2К4 | 24Е |  |
| 2 | 30 | 30 | 30 | 60 | М24 | 2М4 | 24К |  |
| 3 | 45 | 45 | 45 | 90 | К47 | 4К7 | 47К |  |

| Задание 3 Тест «РЕЗИСТОРЫ» Особенности производства Вариант 2 |
| --- |
| ВОПРОС | № ответа | ОТВЕТ |
| 10. Что является токопроводящим элементом у резистора МЛТ? | 1. 2. 3. 4. | Слой углерода. Композиционная пленка. Проволока. Металлическая пленка. |
| 4.Чему равна общее сопротивление указанного соединения резисторов. R1=R2=R3=15 Ом | 1 2 3 4 | 225 Ом 35 Ом 40 Ом 45 Ом |
| 3.Какова мощность изображоного здесь резистора. | 1 2 3 4 | 0,25Вт 0,5Вт 2Вт 0,125Вт |
| 2.Условные обозначения реостата. | 1 2 3 4 |  |
| 5. Чему равно общее сопротивление указанного соединения? | 1 2 3 4 | 5к 45к 15к 3к |
| 6.По участку цепи, содержащем резис- тор R сопротивлением 200 Ом, течет ток I=0,1 А. Какова должна быть его мощность? | 1. 2. 3. 4. | 1 B.m. 0,25 B.m. 2 B.m. 20 B.m. |
| 7. Какой из указанных резисторов проволочный? | 1. 2. 3. 4. | С 2-22-1 С 5-13-2 СП 5-23-1а МЛТ-2 |
| 8. Какой из указанных резисторов имеет большее сопротивление? | 1. 2. 3. 4. | 47 к М 47 470 4М7 |
| 9. Какое отклонение сопротивления у резистора, если на корпусе после номинального сопротивления стоит буква И? | 1. 2. 3. 4. | ( 5% ( 15% ( 10% ( 20% |
| 1. Условные обозначения потенциометра. | 1 2 3 4 |  |

## Задание 4 для контрольной работы №1

## Особенности производства

| № | ВОПРОС | Код отв. | ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расшифровать марку припоя ПОСК-50-18. | 1 2 3 | Припой 50 % олово,32% свинца,13% кадмия. Припой 50% олова,18% свинца,32% кадмия. Припой 50% олова,18%серебра,32% кадмия. |
| 2 | Чему равен коэффициент трансформации понижающего трансформатора? | 1 2 3 | К> 1 К = 1 К < 1 |
| 3 | Какие допуски имеют прецизионные резисторы? | 1 2 3 | (0,5% ( 1% ( 2% (0,01% ( 0,02% (0,05% (0,1% ( 0,2% ( 0,5% |
| 4 | Расшифровать маркировку конденсатора 4Н7И? | 1 2 3 | 4700пФ(5% 4,7нФ(10% 4,7нФ(5% |
| 5 | Расшифровать маркировку резистора М10С. | 1 2 3 | 0,1МОм(20% 100кОм(10% 1МОм(10% |
| 6 | Какая деталь изображена на рисунке? К1 к 1.1 | 1 2 3 | Реле. Переключатель. Резистор. |
| 7 | Расшифровать марку резистора СП5. | 1 2 3 | Резистор переменный пленочный. Резистор переменный объемный. Резистор переменный проволочный. |
| 8 | Расшифровать марку конденсатора КПК. | 1 2 3 | Конденсатор переменный кремниевый. Конденсатор пленочный керамический. Конденсатор переменный керамический. |
| 9 | Что обозначает группа М750 по температурному коэффициенту емкости? | 1 2 3 | -750х10-6 1/ град. +750( 10-6 1/град. 750( 10-6 1/град |
| 10 | Из какого материала изготовлена жила монтажного провода ? | 1 2 3 | Медь. алюминий. нихром. |
| 11 | Какую мощность имеет резистор ? | 1 2 3 | 0,125Вт 0,05Вт 0,25Вт |
| 12 | Принцип действия тензорезистора | 1 2 3 | Сопротивление зависит от приложенного напряжения. Сопротивление зависит от давления. Сопротивление зависит от температуры. |
| 13 14 | В каких еденицах измеряется мощность Какая деталь изображена на рисунке? | 1 2 3 | В Вт А Транзистор. Светотранзистор. Фототранзистор. |
| 15 | Для чего нужен антистатический браслет | 1 2 3 | Для защиты от пробоя. Для защиты деталей от попадания напряжения. Для защиты деталей от статического электричества. |
| 16 | Время пайки радиодеталей на печатной плате | 1 2 3 | 3с. не более 3с. не менее 1с. |
| 17 | Расшифровать маркировку резистора 1К2И | 1 2 3 | 12 кОм (5% !,2кОм(10% 1,2кОм(5% |
| 18 | Расшифровать маркировку конденсатора Н10 В. | 1 2 3 | 100пФ(20% 0,1н(10% 10нФ(20% |
| 19 | Что такое класс точности измерительного прибора? | 1 2 3 | Погрешность измерения Приведенная относительная погрешность измерения. Абсолютная погрешность |
| 20 | Расшифровать марку печатной платы СФ-1 | 1 2 3 | Стеклотекстолит, фольгиро-ваный медью с одной стороны Ситал,фольгированный медью с одной стороны Серебряная фольга |

# Text boxes

R1

R2

R3

R1

R3

R2

R1

R2

R3

R1

R4

R21

R5

R6

R7

R1

R2

R3

15к

15к

15к

R1

R2

R3

R1

R3

R2

R1

R2

R3

R1

R4

R21

R5

R6

R7

R3

R2

R1

15к

15к

15к

V

(

R1

R2

R3

R1

R3

R2

R1

R2

R3

R1

R4

R21

R5

R6

R7

R3

R2

R1

15к

15к

15к